| 水产品快速检测箱 | 序号 | 名称 | 参考型号 | 主要技术参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 空气吹干仪（便携式样品浓缩仪） | PRO-12L | 1、采用大屏中文液晶显示，屏幕尺寸不低于61*32mm，动画显示仪器工作状态，实时显示设定温度、实际温度、计时功能，生动形象； 2、加热方式：干式，样品位：12位； 3、定时范围：0-9999min; 4、PRO-12L模块：样品管尺寸Ф10-30mm可选，标配16mm±2mm； 5、自带空气源，也可外接氮气、整机小巧灵活； 6、控温范围：室温~100℃ ，采用bestway控温软件，控温精度高，控温精度：±0.1℃ ； | 1台 |
|  | 2 | 小型水浴锅 | HH-1 | 温度范围RT-100℃。 水温波动≤0.5℃ 配备数显表头，带温度设置功能。 | 1台 |
|  | 3 | 小型离心机 | 80-2 | 最高转速：4000rap。 容积：≥50ml×4 可定时 | 1台 |
|  | 4 | 200µL移液枪 |  | 量程为20µL-200µL。 | 2支 |
|  | 5 | 1000µL移液枪 |  | 量程为100µL-1000µL。 | 2支 |
|  | 6 | 5mL移液枪 |  | 量程为1mL-5mL。 | 2支 |
|  | 7 | 200µL吸头盒 | / | 能放置200µL吸头100个。 | 1个 |
|  | 8 | 1000µL吸头盒 | / | 能放置1000µL吸头100个。 | 1个 |
|  | 9 | 5mL吸头 | / | 配5mL移液枪用。 | 1包 |
|  | 10 | 移液枪架 | / | 可拆卸， | 1个 |
|  | 11 | 厨房用刀具 | / |  | 1把 |
|  | 12 | 剪刀 |  |  | 2把 |
|  | 13 | 厨房用砧板 | / | 木质 | 1块 |
|  | 14 | 匀浆器 | / |  | 1个 |
|  | 15 | 称量勺 | / |  | 2把 |
|  | 16 | 掌上电子天平 |  | 1、量程：0-100g。 2、最小量程：0.001g。 3、提供砝码校正。 4、便携。 | 1个 |
|  | 17 | 多功能试管架 | / | 可拆卸，便携。 | 8个 |
|  | 18 | 秒表 | / | 计时用。 | 2个 |